Támogató: Nemzeti fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága (KEOP IH)

Vízgazdálkodási tervezés konstrukció B) Komponens

KEOP 2.5.0-B

Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése

PROJEKT:

ÁRVÍZI VESZÉLY- ÉS KOCKÁZATI TÉRKÉPEZÉS ÉS KOCKÁZATKEZELÉSI TERVEZÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEINEK MEGHATÁROZÁSA, A VÉGREHAJTÁS MEGALAPOZÁSA ÉS ESZKÖZRENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

PROJEKTELEM KÓDJA: 0131

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG: Veszély-és kockázati térképek, valamint kockázatkezelési tervek tartalmi és formai követelményeinek meghatározása

RÉSZFELADAT: Szakmai követelmények meghatározása a kockázati térképezés és általános kockázatkezelési tervezés metodikájához

ÜTEM:Feladatok specifikálása

2010. május

TARTALOM

1. A projektelem célja	3

2. A projektelem helyzete a projektben	3

3. A projektelem készítése	4

4. A  projektelem leírása	5

# 1. A projektelem célja

Külső vállalkozó által elvégzendő a „Veszély- és kockázati térképek, valamint kockázatkezelési tervek tartalmi és formai követelményeinek meghatározása” tevékenység keretében a „Szakmai követelmények meghatározása a kockázati térképezés és általános kockázatkezelési tervezés metodikájához” részfeladat szakmai feladatainak specifikálása, követelmény rendszerének kialakítása.

# 2. A projektelem helyzete a projektben

A projektelem készítésekor az alábbi elemek eredményeit használtuk fel:

21 – Projekt előkészítés

Részfeladatok:

211 - A projekt konstrukció végrehajtásának első szintű tervezése

213 - A projekt szervezet felállítása

214 - A metodikai projekt szakmai tartalmának kialakítása

215 - A saját és külső teljesítéssel megoldandó feladatcsoportok szétválasztása

A projektelem eredményeit az alábbi elemek kidolgozásakor használj(t)uk:

03 – Veszély- és kockázati térképek előállítása

Részfeladatok:

034 -Kockázati térképezés és általános kockázat kezelési tervezés metodikája

19 – A projekthez kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek

Részfeladatok:

191 - A projekthez kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek

# 3. A projektelem készítése

A projektelem kidolgozásában az alábbi munkacsoportok vettek részt:

- Árvíz munkacsoport

- Belvíz munkacsoport

- Helyi vízkár munkacsoport

- Hidrológia, hidrogeológia munkacsoport

- Hidraulika munkacsoport

- Matematika munkacsoport

- Térképészet, térinformatika munkacsoport

- Általános informatika munkacsoport

A készítés koordinációja, az elkészült dokumentáció véglegesítése a Szakmai Koordinációs Szervezet (SZKSZ) feladata volt.

Az egyes munkacsoportok feladatai az alábbiak voltak.

Árvíz munkacsoport

Fővédvonali árvízi eseményeknél a kidolgozandó metodikai elemek meghatározása és a szakcsoportok által készített specifikációk koordinálása.

Belvíz munkacsoport

Belvízi elöntési eseményeknél a kidolgozandó metodikai elemek meghatározása és a szakcsoportok által készített specifikációk koordinálása.

Helyi vízkár munkacsoport

Kisvízfolyások  árvízi eseményeinél a kidolgozandó metodikai elemek meghatározása és a szakcsoportok által készített specifikációk koordinálása.

Hidrológia, hidrogeológia munkacsoport

A csapadék-lefolyás modellezés, valamint a belvízi elöntési események modellezési követelmény rendszerének meghatározása.

Hidraulika  munkacsoport

A mederbeli lefolyás és területi elöntés modellezés követelmény rendszerének meghatározása.

Matematika munkacsoport

A megoldandó valószínűség elméleti kérdések megfogalmazása.

Térképészet, térinformatika munkacsoport

A kidolgozandó metodikai elemek térinformatikai követelmény rendszerének meghatározása.

Általános informatika munkacsoport

A kidolgozandó metodika során , a projektet támogató információs rendszerhez (ÁKIR) történő kapcsolódás követelmény rendszerének meghatározása.

# 4. A projektelem leírása

I. Feladatok

A Vállalkozó feladata az elöntés hatásait érzékeltető árvízi kockázati térképezés és az általános kockázat kezelési tervezés metodikájának kidolgozása a KEOP-2.5.0.B) „Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése” projekt konstrukció keretében, az „Árvízi veszély- és kockázati térképezés és kockázatkezelési tervezés tartalmi és formai követelményeinek meghatározása, a végrehajtás megalapozása és eszközrendszerének kialakítása” tárgyú projekt részeként.

Az elöntési kockázatok három szakterületen értelmezendők:

- folyók árvizeinél

- belvizeknél és

- kisvízfolyások árvizeinél

Feladatcsoportok mindhárom szakterületen:

1. Alkalmazható modell változatok bemutatása területhasználati típusonként (döntés előkészítő tanulmány)

2. A területhasználati típusonként kiválasztott modell változatok alkalmazási metodikájának részletes kidolgozása

3. A 2. pont alkalmazhatóságának bemutatása területhasználati típusonként egy-egy mintapéldán

## Kidolgozandó metodikai elemek

Általános követelmények

- A javasolt modellkonstrukciók szakterületenként egymásra épülő elemekből, modulokból álljanak.

- Az elvégzendő feladat nem tartalmaz informatikai fejlesztést, azonban a kidolgozandó metodikának a párhuzamosan készülő Árvízi Kockázati Információs Rendszerre (ÁKIR) kell épülnie. Az egyes metodikai elemeknél eldöntendő, hogy az ÁKIR-hoz tartozó belső vagy külső alkalmazásnak tekintendő (külső alkalmazásnak tekintjük azokat, amelyek nem a konzorciumi tagok eszközeivel valósíthatók meg). A belső alkalmazásokat zártnak tekintjük, ha belső eszközön tervezzük működésüket, de fejlesztésük nem az ÁKIR keretében történik. Az ÁKIR-hoz való kapcsolódás követelményeit az 1. melléklet tartalmazza

- A döntés előkészítő tanulmány tartalmi követelményeit a 6. melléklet tartalmazza.

- A mintaterületek kiválasztása Megbízóval közösen történik. A mintapéldákat a metodikának megfelelő környezetben, Megbízó adatszolgáltatása és végrehajtása, valamint Vállalkozó szakmai támogatása illetve – külső alkalmazásoknál – végrehajtása mellett kell kidolgozni.

- A veszélytérképeket az elöntési események eltérő genetikája, illetve hatásai miatt szakterületenként különböző forgatókönyvekre kell kidolgozni (lásd szakterületenként).

- A térképezés jelen feladatot követő, megvalósítási szakaszában Vállalkozónak biztosítania kell a külső alkalmazások végrehajthatóságát, valamint a belső alkalmazásoknál szükséges tanácsadást (külön szerződés keretében).

Kidolgozandó elemek

A Vállalkozónak a következő fő feladatokat kell elvégezni:

1. Döntés-előkészítő vizsgálat az Árvízkockázati Térképek előállításánál és az Árvízkockázat-kezelési Tervek kidolgozásánál alkalmazandó kockázati modellek kiválasztására

1.1 Alkalmazható kockázati modellek számbavétele

E feladat végrehajtása során ki kell térni:

- az árvízkockázat fogalmának meghatározására a hazai gyakorlati alkalmazás számára,

- a XII. Árvízkockázat számítási tanulmányok c. kiadványban szereplő leginkább megfelelő kockázati modellek kiválasztására,

- a Vállalkozó által feltárt egyéb alkalmazható modellek ismertetésére.

1.2 Az 1.1 pontban felsorolt kockázati modellek adatigényének meghatározása, adathiány  elemzés

1.21 A kockázati modellek adatigényének meghatározása az alábbiakat tartalmazza:

Az elöntési események (árvíz, belvíz, helyi vízkár) valószínűségét a projekt inputként megkapja. (Helyi vízkárnak tekintendők a kisvízfolyásokon keletkező elöntési események, melyek kezelése általában önkormányzati feladat.) Ennek alapján meghatározandók az alábbi adatok:

- A kockázatviselők / fogadók meghatározásához szükséges adatok.

- Az árvizek érdekeltségi kapcsolatainak (káros következményeinek) értékeléséhez szükséges adatok az alábbi főbb csoportok szerint:

  - élet és vagyonbiztonság

  - környezet: épített és természeti

  - termelési és szolgáltatási biztonság

  - kulturális értékek kockázatai

  - az árvizek ökológiai kapcsolatai

Az előzőek alapján meghatározandó a károk mérésének célszerű mértékegysége.

1.22 Az adatok rendelkezésre állásának minősítése az alábbi szempontok szerint:

- Rendelkezésre álló megfelelő fajtájú és pontosságú adatok és azok elérhetősége.

- Részben rendelkezésre álló adatok és azok elérhetősége.

- Hiányzó, de szükséges adatok.

1.23 Az adatok hozzáférésének, vagy előállításának feltételei - kockázati modellenként

Ebben a fejezetben kockázati modellenként meg kell becsülni, hogy milyen költséggel és mikorra állítható elő a szükséges adat.

1.24  Javaslat az optimális kockázati modellre.

Ez a döntés a Megbízóval egyeztetve, közösen hozandó meg.

2. A kiválasztott árvízkockázat számítási modell alapján módszertani útmutató készítés az adatok beszerzésére, előállítására, valamint a kockázati térképek és kockázatkezelési tervek kidolgozására.

A feladat az alábbi rész-feladatok végrehajtását tartalmazza:

2.1.    Kockázat kezelési tervezés metodikája

2.11    Lehetséges kockázatkezelési tervezési célok meghatározása

2.12  Tervezési területi egységek meghatározása (EU VKI egységek, ártéri öblözetek, 	    belvíz  rendszerek, közigazgatási egységek stb.)

2.13    A kockázatkezelési intézkedés típusok meghatározása (részletezettség, milyen 	 p	    paraméterekkel írhatók le az egyes típusok)

2.14    A tervezést támogató informatikai szolgáltatások specifikálása

2.141 	A veszély térkép, mint térinformatikai szolgáltatás tartalmi specifikálása       	            (Elöntési események pontos meghatározása a hatásfüggvények értelmezése  	            szerint,  térképi fedvények és a kapcsolódó attribútumok meghatározása)

2.142 A kockázati térkép, mint térinformatikai szolgáltatás tartalmi specifikálása        	            ( térképi fedvények és a kapcsolódó attribútumok meghatározása)

2.143 Egyéb tervezést támogató szolgáltatások specifikálása (méretezések, statisztikák 	           stb.)

2.2       Kockázati térképezés metodikája

2.21  Az elöntési eseményekhez rendelt hatásfüggvények pontos meghatározása    		   területhasználati típusonként

2.22   A kockázati térképi fedvények (2.142) előállítási algoritmusának leírása,  		     meghatározása.

2.3       Részletes adatigény meghatározás az 1.2 pontban elvégzett általános adatigény 	 	 felmérésre alapozva, figyelembe véve a tervezés (2.1) és térképezés (2.2)   	követelményeit.

A módszertani útmutatónak ki kell térni arra, hogy az egyes részfeladatok igényelnek-e speciális szakismeretet. A feladatokat osztályozni szükséges aszerint, hogy

- a KÖVIZIG szakemberei által végrehajtandó

- külső szakértő által végrehajtandó

feladatról van szó.

3. Mintapélda

A Vállalkozónak bizonyítani kell, hogy a kiválasztott modell, a módszertani útmutatóban leírt módon előállított adatokkal, alkalmas arra, hogy a KÖVIZIG szakemberei előállítsák az árvíz kockázati térképet  és Árvízkockázat-kezelési Tervet.

A mintapélda kidolgozása elsősorban a KÖVIZIG szakembereinek feladata, amelyhez a Vállalkozó szakmai és módszertani támogatást nyújt.

1. melléklet

Az ÁKIR-hoz való kapcsolódás informatikai követelményei

Rendszerkörnyezet

Az Árvízi Kockázati Információs Rendszer (ÁKIR) alkalmazásai és adatbázisai illetve további egyéb szükséges adatállományai a 12 KÖVIZIG-en és a VKKI-ban megtalálható számítógépes környezetben fognak üzemelni. Ennek megfelelően az ügyfél (felhasználói) oldalon az ÁKIR programjai az alábbi informatikai környezetben kell, hogy üzemeljenek:

Microsoft Windows XP operációs rendszer (az utolsó szervízcsomaggal frissítve)

Microsoft Office 2003 irodai programcsomag, standard kiadás

Opcionálisan Microsoft Office 2003 Professional kiadású programcsomag

Microsoft .Net keretrendszer illetve MDAC adatelérési komponensek

IBM - Lotus Domino alapú kommunikációs és csoportmunka szoftver, Lotus Notes levelezőrendszerrel

Térinformatika (GIS): jelenleg a vízügyi térinformatikai adattárat az egységes, az ESRI termékcsalád (ArcGIS 9.x) moduljaival (ArcIMS, ArcInfo, ArcEditor, ArcView) és az azokon megvalósuló alkalmazásokkal kezelik.

Adatbázis kapcsolatok

Minden ÁKIR alkalmazás a helyi Windows 2000/Windows 2003 szerver alapú domain-ba (hálózatba) csatlakozik. A hálózaton keresztül minden ÁKIR alkalmazás a helyi tűzfalon keresztül internet hozzáféréssel rendelkezik. Minden ÁKIR alkalmazás esetében biztosított a szükséges licenc és a helyi Microsoft SQL 2005 adatbázis szerverhez történő online kapcsolódás, mely az alábbi rendszerek-adatbázisok - megfelelő jogosultság szerinti - elérését biztosítja:

Objektum és törzsadat kezelő rendszer adatbázisa (otar), riport adatbázis, vizir definíciós és rendszerleíró adatbázis, fogalomtár, vízügyi adattári lekérdezések adatbázisa

Helyi távmérő rendszer adatbázisa

Operatív hidrológiai modul adatbázisa

Magyar Hidrológiai Adatbázis elsődleges, regisztrált, ellenőrző, és feldolgozott vízrajzi adatok állományai

Hidrológiai idősorok adatbázisa

Lotus Domino alapú adatbázisok a vízkárelhárítási, védekezési információs rendszer (VIR) vonatkozásában

(További egyéb vízügyi, szakági adatbázisok)

A fenti adatbázisok közül az egységes objektum típus-tulajdonság szerkezetben leírt szöveges (SQL) és térinformatikai (GIS) adatállományokat együttesen a Vízügyi Adattárnak nevezzük.

Térinformatikai feltételek, adottságok

Az ESRI termékcsalád esetében az ArcSDE 9.x modul mind a Központi, mind pedig Publikus Térinformatikai Adattárban bevezetésre kerül. A térinformatikai alkalmazások – (ÁKIR fejlesztése során megvalósuló és bevezetésre kerülő térinformatikai modulok) ArcGIS szerveren működnek, mely segítségével létrejön a kapcsolat az ugyancsak SQL alapú vízügyi adattár szöveges részével.

Az ArcSDE alapon működő adatbázisok kezeléséhez, szerkesztéséhez ArcEditor (9.x) vagy ArcInfo (9.x) szükséges a VKKI és a KÖVIZIG-ek adatgazdái számára. Az egyéb felhasználók számára ArcView (9.x) szoftverek szükségesek, illetve az interneten és intraneten elérhető ArcGIS szerver által biztosított alkalmazásokon keresztül jutnak hozzá az adatokhoz, és végezhetnek lekérdezéseket és egyéb térinformatikai elemzéseket, funkciókat.

Az Árvizi Kockázati térképezést segítő automata térképező modul a weben keresztül biztosítja a vízügyi adattár adataira épülő komplex térképi nézetek elkészítését, elemzések végzését.

Az Árvízi Kockázati térképezés során a szakágazatok segítségével kijelölt, összegyűjtött, megvásárolt adatok a rendszerbe integrálásra kerülnek. Az adatokkal összefüggésben lévő metaadatok is részét képezik a rendszernek.

Informatikai követelmények

Tekintettel a rendszerkörnyezetre és figyelembe véve az adatbázis kapcsolatokat, az Árvízi Kockázati Információs Rendszerre vonatkozólag és az ahhoz történő kapcsolódás szempontjából az alábbi informatikai követelmények fogalmazhatók meg:

Fogalomtár. A rendszertervezés és fejlesztés során a szakmai meghatározásokat, definíciókat az ÁKIR fogalomtárában kell nyilvántartani.

Adatszótár. Az árvízi kockázatkezeléssel kapcsolatos minden szükséges objektum típust, tulajdonságot az ÁKIR részét képező Vízügyi Adattárban (VA) kell kezelni. Alkalmazni kell a létező VA típus, tulajdonság meghatározásokat, szükség szerint pedig létre kell hozni új meghatározásokat. A meghatározásokat az ÁKIR fogalomtárnak kell megalapoznia, azzal összhangban kell lenniük. Az objektum típusok, tulajdonságok kezelésénél általánosságban a VA Eljárási Rendjét kell alkalmazni.

Kódtáblák. Az árvízi kockázat kezeléssel kapcsolatos felsorolás jellegű információkat a VA Egyesített Kódtáblában kell nyilvántartani. Ebben az esetben is általánosságban a VA Eljárási Rendjét kell alkalmazni.

Rendszerkörnyezet. Az ÁKIR részeként megvalósuló (rendszertervezés, fejlesztés során készülő) program, alkalmazás esetében a rendszerkörnyezet szerinti feltételeket kell alkalmazni és leírt ÁKIR adatbázisokhoz kell kapcsolódni.

Adatsorok. Az ÁKIR nem feldolgozási és nem ideiglenes munkafolyamatokkal kapcsolatos minden adatsorát (törzsadat, idősor) a Vízügyi Adattárban kell elhelyezni. Szükség szerint a Vízügyi Adattárat a megfelelő módon bővíteni kell az ÁKIR új elemeivel. Az átmeneti feldolgozási vagy ideiglenes egyéb adatsorok kezelését is ajánlott a rendszerkörnyezetben leírtakra támaszkodva MS-SQL vagy térinformatikai kiszolgálón megvalósítani.

ÁKIR-ba integrált külső alkalmazások. Az ÁKIR-ba integrálandó külső létező rendszer, alkalmazás (pl.HEC-RAS) esetében olyan verzió, változat beszerzése szükséges, mely a rendszerkörnyezetben leírtak szerint üzemképes. Ha a külső rendszer hatékonyan továbbfejleszthető, akkor az ÁKIR adatbázis kapcsolatokat a lehető legteljesebb módon meg kell valósítani. Köztes megoldásként lehetőség szerint XML-séma alapú adatkapcsolatot kell alkalmazni. Teljesen zárt (nem továbbfejleszthető) ÁKIR-ba integrálandó külső alkalmazás esetében a vízügyi objektumazonosítást, típus – tulajdonságok meghatározását, az egyesített kódtáblát kell a lehetőségek szerinti legteljesebb mértékben alkalmazni.

2. melléklet

Alkalmazható modell változatok bemutatása

A döntés előkészítő tanulmány követelményei

Minden kidolgozandó metodikai elem vonatkozásában ismertetni kell

- A fizikai felépítést, működési elvet

- Adatigényt

- Szolgáltatott eredményeket

- Pontossági becslést input-output összefüggésben, legalább két pontossági tartományban

- A megvalósítás becsült költség- és időigényét a várható országos alkalmazás szempontjából. A pontossági tartománytól függően a következő elemekre terjedjen ki a becslés:

  - Adat előállítás illetve beszerzés

  - Adatfeldolgozás ÁKIR-on belül

  - Adatfeldolgozás ÁKIR-on kívül

  - Speciális szoftver-hardver feltételek.

# Footnotes

Nem javasolt (és hibátlan működésében nem garantált) a Windows Vista környezetre történő ÁKIR alkalmazásfejlesztés.

A GIS (Geographic Information System) egy megfelelő hardver környezetben működő olyan adat és szoftver együttes, mely eljárásai révén támogatja a területfüggő adatok nyerését, kezelését, manipulálását, analízisét, modellezését és megjelenítését komplex tervezési és működtetési feladatok megoldása érdekében. Az ágazatban bevezetésre kerülő térinformatikai alkalmazás – és ily módon az ÁKIR alkalmazások is - speciális adatigényük és rendszerintegrációs tulajdonságaik miatt alapvetően kell, hogy illeszkedjenek, és teljes részei legyenek a Vízgazdálkodási Információs Rendszernek (VIZIR), ennél fogva annak előírásainak, feltételeinek meg kell felelniük.

Folyamatosan fejlesztve, a vízügyi térinformatikai adattár egységesen SQL adatbázis szerver alapúvá válik.

2008 második negyedévében még néhány KÖVIZIG-en MS SQL 2000 adatbázis szerver üzemel, melyek upgrade-je MS SQL 2005-re 2008-ban megtörténik.

Vállalkozónak a modell elemeknél felhasználandó input és keletkező output adatok ismertetése mellett javaslatot kell tennie a VA-beli tárolás szükségességére is.

Az aktuális egységárakat Megbízó szolgáltatja.