Támogató: Nemzeti fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága (KEOP IH)

Vízgazdálkodási tervezés konstrukció B) Komponens

KEOP 2.5.0-B

Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése

PROJEKT:

ÁRVÍZI VESZÉLY- ÉS KOCKÁZATI TÉRKÉPEZÉS ÉS KOCKÁZATKEZELÉSI TERVEZÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEINEK MEGHATÁROZÁSA, A VÉGREHAJTÁS MEGALAPOZÁSA ÉS ESZKÖZRENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

PROJEKTELEM KÓDJA: 0141

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG: Veszély-és kockázati térképek, valamint kockázatkezelési tervek tartalmi és formai követelményeinek meghatározása

RÉSZFELADAT: Szakmai követelmények meghatározása a kockázatkezelési tervezés metodikájához speciális tervtípusok esetén

ÜTEM: Feladatok specifikálása

2010. május 30.

TARTALOM

1. A projektelem célja	3

2. A projektelem helyzete a projektben	3

3. A projektelem készítése	4

4. A  projektelem leírása	5

# 1. A projektelem célja

Külső vállalkozó által elvégzendő a „Veszély- és kockázati térképek, valamint kockázatkezelési tervek tartalmi és formai követelményeinek meghatározása” tevékenység keretében a „Szakmai követelmények meghatározása a kockázatkezelési tervezés metodikájához speciális tervtípusok esetén” tárgyú feladat szakmai feladatainak specifikálása, követelményrendszer kialakítása.

# 2. A projektelem helyzete a projektben

A projektelem készítésekor az alábbi elemek eredményeit használtuk fel:

21 – Projekt előkészítés

Részfeladatok:

211 - A projekt konstrukció végrehajtásának első szintű tervezése

213 - A projekt szervezet felállítása

214 - A metodikai projekt szakmai tartalmának kialakítása

215 - A saját és külső teljesítéssel megoldandó feladatcsoportok szétválasztása

A projektelem eredményeit az alábbi elemek kidolgozásakor használj(t)uk:

03 – Veszély- és kockázati térképek előállítása

Részfeladatok:

035 -A kockázatkezelési tervezés metodikája speciális tervtípusok esetén

19 – A projekthez kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek

Részfeladatok:

191 - A projekthez kapcsolódó közbeszerzési tevékenységek

# 3. A projektelem készítése

A projektelem kidolgozásában az alábbi munkacsoportok vettek részt:

- Árvíz munkacsoport

- Belvíz munkacsoport

- Helyi vízkár munkacsoport

- Hidrológia, hidrogeológia munkacsoport

- Hidraulika munkacsoport

- Matematika munkacsoport

- Térképészet, térinformatika munkacsoport

- Általános informatika munkacsoport

A készítés koordinációja, az elkészült dokumentáció véglegesítése a Szakmai Koordinációs Szervezet (SZKSZ) feladata volt.

# 4. A projektelem leírása

I. Feladatok

A Vállalkozó feladata a speciális tervtípusok esetén alkalmazott kockázatkezelési tervezés metodikájának kidolgozása a KEOP-2.5.0.B) „Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése” projekt konstrukció keretében, az „Árvízi veszély- és kockázati térképezés és kockázatkezelési tervezés tartalmi és formai követelményeinek meghatározása, a végrehajtás megalapozása és eszközrendszerének kialakítása” tárgyú projekt részeként.

A kockázatkezelési tervek a kockázatkezelés minden szempontjára kiterjednek, összpontosítva a megelőzésre, védelemre, felkészültségre, beleértve az előrejelzéseket és a korai riasztó rendszereket, valamint figyelembe veszik az adott vízgyűjtő vagy részvízgyűjtő jellemzőit.

A vállalkozó feladata az árvízi elöntésből fakadó kockázatok csökkentésére irányuló általános kockázatkezelési tervet nem foglalja magában.

A kiírás az árvízi kockázatkezeléssel összefüggő speciális tervtípusokkal foglalkozik, amelyek a következők:

- Védelmi nyilvántartási tervek

  - árvízvédelmi fővédvonalakra

  - belvízi öblözetekre

- Ártéri öblözetek lokalizációs tervei

- Területi vízminőségi kárelhárítási tervek

- Nagyvízi mederkezelési tervek

- Árvízvédelmi fővédvonal fejlesztési tervek

- Árvízcsúcs csökkentő tározók összehangolt üzemelési rendjének terve

A kiírás figyelembe veszi az árvízkockázatok értékeléséről és kezeléséről szóló Európai Parlament és a Tanács 2007/60/EK irányelv (2007. október 23.) előírásait, valamint a sajátos magyar vízkár-elhárítási gyakorlatban elfogadott és alkalmazott tervtípusokat.

Vállalkozó feladatai a felsorolt tervtípusokra:

# I. A tervek digitális nyilvántartásának előkészítéséhez

- A kiírásban meghatározott speciális tervtípusok hazánkban jelenleg létező, meglévő elemeinek országos áttekintése, összehasonlító elemzése

- Tervcsomagok tartalmi felépítésének meghatározása

- Tervcsomagokhoz kapcsolódó tervdokumentumok tartalmi és formai követelményeinek meghatározása.

A tervcsomagok tartalmi követelményinek meghatározásánál szem előtt kell tartani:

- a "10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet az árvíz- és a belvízvédekezésről", valamint

- a "2/1999. (K. H. V. Ért. 15.) KHVM-KöM együttes utasítás a vízminőségi kárelhárítással összefüggő területi tervekről" című jogszabályokat, és

- a hazai vízügyi gyakorlatban már létező tervek tényleges felépítését, tartalmi elemeit.

A Területi Vízminőségi Kárelhárítási Tervek tartalmi követelményeinek meghatározásánál    szükséges, hogy azok az alábbiak figyelembe vételével készüljenek:

- A területi tervek tartalmi követelményeit jelenleg a vízminőségi kárelhárítással összefüggő területi tervekről szóló 2/1999. (K. H. V. Ért. 15.) KHVM-KöM együttes utasítás írja elő

- A területi tervek tartalmi követelményeinek meghatározásával korábban már több projekt (Magyar-Román-Francia Körös/Crisuri project, Phare projekt) foglalkozott ezeket számba kell venni és építeni kell ezek hasznos megállapításaira. Pl. A vízminőségi kárelhárítás országos rendszerének fejlesztése c. Phare projekt keretében készült munkaanyag „Módszertan a vízminőségi kárelhárítási tervezés jövőbeni végrehajtásához Magyarországon”

- A megfogalmazásra kerülő módszertani javaslatok az alapját kell hogy képezzék  a - tervek készítésére jelenleg iránymutatást adó -  2/1999. (K.H.V. Ért. 15.) KHVM-KöM együttes utasítás módosításának.

II. Az egyes tervtípusok használatához kapcsolható főbb – Vízügyi Adattárra (VA) (1. sz. melléklet) épülő – informatikai szolgáltatások (pl. tematikus helyszínrajz, hossz-szelvény VA-ból történő előállítása stb.) műszaki specifikálása. A specifikációnak ki kell terjednie a szolgáltatás:

- Céljának

- Bemenő adat igényének

- Eredmény adatainak

- A szükséges feldolgozási algoritmusoknak

- Az eredmények célszerű megjelenítésének

meghatározására.

Jelen feladat eredményei alapját képezik

- a projekt konstrukció megvalósítási fázisában a speciális tervezési feladatok végrehajtásának, valamint

- a konstrukció végrehajtását támogató Árvízi Kockázati Információs Rendszer  (ÁKIR) megfelelő moduljai kidolgozásának.