Támogató: Nemzeti fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága (KEOP IH)

Vízgazdálkodási tervezés konstrukció B) Komponens

KEOP 2.5.0-B

Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése

PROJEKT:

ÁRVÍZI VESZÉLY- ÉS KOCKÁZATI TÉRKÉPEZÉS ÉS KOCKÁZATKEZELÉSI TERVEZÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEINEK MEGHATÁROZÁSA, A VÉGREHAJTÁS MEGALAPOZÁSA ÉS ESZKÖZRENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

PROJEKTELEM KÓDJA:062

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG: A térképezést és tervezést támogató információs 					      rendszer megtervezése és elkészítése

RÉSZFELADAT:  Árvízi Kockázati Információs Rendszer (ÁKIR) tervezése és kidolgozása            	II. ütem: Rendszertervezési és rendszerfejlesztési feladatok

2010. december

TARTALOM

1. A projektelem célja	3

2. A projektelem helyzete a projektben	3

3. A projektelem készítése	3

4. A projektelem leírása	4

4.1 ÁKIR Rendszerterv elkészítése	4

4.2. Infrastruktúra fejlesztése	13

4.3. ÁKIR Fejlesztési eredmények	13

4.4. WEB-es tájékoztató keretrendszer az ÁKK projektről	15

4.5. Oktatás	15

1. sz. melléklet: ÁKIR térinformatikai munkaállomások	16

2. sz. melléklet: ÁKIR Mobil munkaállomások	17

# 1. A projektelem célja

Külső vállalkozó által elvégzendő a „A térképezést és tervezést támogató információs rendszer megtervezése és elkészítése” tevékenység keretében az Árvízi Kockázati Információs Rendszer (ÁKIR) Rendszertervezési és fejlesztési tárgyú feladat tervezése és kidolgozása. Ennek a projektelemnek a célja a szakmai igények feltárása után a rendszertől elvárt követelmények meghatározása, a rendszerterv elkészítése, a rendszer működését biztosító hardver és szoftver elemek beszerzése, ill. a rendszer funkcióit ellátó programok fejlesztése volt.

# 2. A projektelem helyzete a projektben

A projektelem készítésekor az alábbi elemek eredményeit használtuk fel:

21 – Projekt előkészítés

Részfeladatok:

211 - A projekt konstrukció végrehajtásának első szintű tervezése

213 - A projekt szervezet felállítása

214 - A metodikai projekt szakmai tartalmának kialakítása

215 - A saját és külső teljesítéssel megoldandó feladatcsoportok szétválasztása

61 – Árvízi Kockázati Információs Rendszer (ÁKIR) tervezés és kidolgozása I. ütem – Alapinfrastruktúra kiépítése

Részfeladatok:

611 – Alap infrastruktúra beszerzések

612 – ÁKIR Rendszerterv előkészítési feladatok

# 3. A projektelem készítése

A projektelem kidolgozásában az alábbi munkacsoportok vettek részt:

Térképészet, térinformatika munkacsoport

Általános informatika munkacsoport

Árvíz munkacsoport

Belvíz munkacsoport

Helyi vízkár munkacsoport

A készítés koordinációja, az elkészült dokumentáció véglegesítése a Szakmai Koordinációs Szervezet (SZKSZ) feladata volt.

Az egyes munkacsoportok feladatai az alábbiak voltak:

Térképészet, térinformatika munkacsoport

Az Információs Rendszer térinformatikai elemeinek hardver, szoftver igényeinek meghatározása, a szakmai igények felmérése, összehangolása, a rendelkezésre álló eszközök, adatállományok felmérése.

Általános informatika munkacsoport

Az Információs Rendszer informatikai elemeinek hardver, szoftver igényeinek meghatározása, a szakmai igények felmérése, összehangolása, a rendelkezésre álló eszközök, adatállományok felmérése.

Árvíz, Belvíz és Helyi vízkár munkacsoportok

Az Információs Rendszerrel szemben támasztott felhasználói igények megfogalmazása.

# 4. A projektelem leírása

Az ÁKIR tervezése és kidolgozása II. ütem című projekt keretében az alábbi fő feladatokat kellett végrehajtani:

## 4.1 ÁKIR Rendszerterv elkészítése

Az ÁKIR fejlesztése az alábbi dokumentumok alapján történt:

Követelményspecifikáció

Részletes rendszerterv

Az alábbiakban ezek tartalmát foglaljuk össze.

### 4.1.1. KÖVETELMÉNYSPECIFIKÁCIÓ

A Követelmény Specifikáció célja volt, hogy a szakterületen jelentkező vízügyi-szakmai és informatikai követelményeket összegyűjtse, rendszerezze, minden szereplő számára érthető formában megmutassa. Ez szolgált a rendszerterv alapjául.

A dokumentum a következő követelménycsoportokat tartalmazza:

Funkcionális követelmények, ezen belül:

Általános funkcionális követelmények

Térképre, helyszínrajzra vonatkozó követelmények

Szelvényekre vonatkozó követelmények

Térinformatikai eszközre vonatkozó követelmények

Adatokra, adatkezelésre, adatbázisra és adatkapcsolatra vonatkozó követelmények

Dokumentumkezelésre vonatkozó követelmények

Felhasználó és tervező támogatásra vonatkozó követelmények, szolgáltatások

Rendszer szintű követelmények

Biztonsági követelmények

Felhasználói felületre vonatkozó követelmények

GUI prototípusok

A funkcionális követelmények bővebben a következők:

A fejlesztendő rendszer igazodjon a jelenlegi vízügyi ágazati elvárásokhoz és alapelvekhez, mind a szoftverek, mind a hardver elemek tekintetében

Az adatokat komplex térképi formában szükséges megjeleníteni.

A térképi adattartalom beállítható legyen a felhasználó igényei szerint.

A térkép nyomtatható, exportálható legyen, választható papírméret és felbontás szerint.

Egységes, a vízügyi hagyományokat követő jelkulcsrendszer használata.

Egységes, harmonikus megjelenés térképfajtánként, jól felismerhető stílus alkalmazása, melyről a projekt térképei felismerhetők.

A védvonalak hossz- és mintakeresztszelvényeinek tervezésének, megjelenítésének támogatása.

A megjelenítő alkalmazás az adattár adatait használhatja fel.

A térképezni kívánt terület, ill. a méretarány megválasztható legyen.

A rendszernek kezelnie kell törzs-, ill. idősor jellegű adatokat, vektor és raszter állományokat.

A dokumentumokat, terveket adatbázisra épülő tartalomjegyzék alapján lehessen lekérdezni, biztosítani kell ezek adatainak felvitelét és a dokumentumok tárolását, megjelenítését.

A rendszer szintű követelmények az alábbiak:

Épüljön az ÁKIR I. ütemben megvalósult alap térinformatikai infrastruktúrára, valamint az adminisztrációs és kommunikációs rendszerre.

Korszerű legyen, technológiai megvalósításával megfeleljen a kor kihívásainak.

A rendszer legyen képes naplózni az adatbázisában végzett módosításokat.

Egy adatot csak egyszer kelljen bevinni a rendszerbe.

Hatékony legyen, megfelelő számú felhasználó kiszolgálása esetén.

A rendszer szoftver oldalon legyen képes „gyakorlatilag korlátlan” elem tárolására.

Ágazatilag elfogadott és alkalmazott adatbázis formátum(oka)t alkalmazzon a rendszer.

A rendszer támogassa az informatikai rendszerekben végzett adatmentési és visszaállítási tevékenységeket.

Az alkalmazásba vétel és az átállás egyszerű legyen.

A megvalósuló rendszer lehetőleg tegye lehetővé, hogy a rendszer különböző szintjén dolgozó felhasználók a megfelelő feldolgozottsági szintű információhoz jussanak csak hozzá.

A biztonsági követelmények magukban foglalják:

a jogosultságkezelést

a rendszerben történt változások naplózását.

Felhasználói felülettel szembeni elvárások:

grafikus felület

adatbevitel támogatása

### 4.1.2. RÉSZLETES RENDSZERTERV

A Rendszerterv célja volt, hogy a Követelményspecifikációban részletesen ismertetésre került, a szakterületen jelentkező vízügyi-szakmai és informatikai követelményeket kielégítő, korszerű és hatékony információrendszer tervét valósítsa meg.

A Rendszerterv az ÁKIR II. projekt követelményeit kielégítő információrendszer koncepcióját és tervét határozta meg a vonatkozó szerződésben lefektetett célok elérésének érdekében, hatóköre a projekt hatóköre.

A Rendszerterv a következőket tartalmazza:

hardver és alapszoftver környezet (ezt bővebben a 4.2. fejezet, ill. az 1. és 2. sz. melléklet tartalmazza)

funkcionális terv

adatbázis terv

felhasználói felület terve (GUI prototípusok)

ajánlott működési környezet

A funkcionális terv tartalma

A rendszer alapvető célja, hogy az alábbi felhasználói csoportokat a megfelelő folyamatokkal, és az azok támogatásához rendelkezésre álló eszközökkel segítse a Követelmény Specifikációban taglaltaknak megfelelően, az alábbiak szerint:

Elemző felhasználó (Vastag kliens)

Vezetői, stratégiai felhasználó (Intranet vékony kliens)

Rendszeradminisztrátor felhasználó

Dokumentumkezelő felhasználó

Internet felhasználó

Az adatbázis terv tartalma

A felhasználói felület terve:

VASTAG KLIENS

Téradatbázis kezelés:

Jogosultságkezelés:

Metaadatok:

Adatlisták és lekérdezések:

Verziókezelés támogatása:

VÉKONY KLIENS

Lekérdezések támogatása

FLEX API használata

A rendszerterv kitér az ajánlott működési környezetre szerver, vastag kliens, dokumentumkezelő kliens, ill. vékony kliens esetén.

## 4.2. Infrastruktúra fejlesztése

Az ÁKIR I. ütem során megtörtént az alapinfrastruktúra kialakítása. Az ÁKIR II. ütemében szükség volt további eszközbeszerzésekre a feladat megvalósíthatóságához.

A korszerű és a jelen követelményeknek megfelelő szoftver platform olyan hardver beszerzéseket igényelt, melyek a 12 KÖVIZIG-nél és a VKKI-nál az érdekeltek körében ezen szoftverek telepítését és futtatását lehetővé teszik. A 12 KÖVIZIG esetében az ÁKIR feladatait minimálisan két térinformatikai munkaállomás üzembeállításával, illetve a VKKI esetében mobil munkaállomásokkal szükséges támogatni.

A fentiek biztosítása érdekében az ÁKIR II. ütemben az alábbi beszerzések történtek:

12 db Térinformatikai munkaállomás a 12 KÖVIZIG részére (a már meglévő infrastruktúrához illeszkedő hardver és alap operációs rendszer)

4 db ÁKIR mobil munkaállomás (laptopok) a VKKI részére

A kiépített alap infrastruktúra egyrészt jól illeszkedik a vízügyi informatikai infrastruktúra jelenlegi rendszerébe, másrészt azoktól elkülönül, hogy az ÁKIR céljait valósítsák meg és ne legyen funkcionális átfedés más informatikai rendszerelemmel.

A személyi számítógépek alkalmasak a gyors és hatékony munkavégzésre, megfelelnek a telepített szoftverek rendszerkövetelményeinek, képesek nagyméretű grafikus állományok kezelésére, ami a jórészt térinformatikai feladatok ellátását biztosítja.

## 4.3. ÁKIR Fejlesztési eredmények

Az ÁKIR II fejlesztése során megtörténtek a fizikai rendszertervben leírt infrastruktúrát érintő beszerzések, a hardver elemek rendszerbe állítása, az ÁKIR céljainak eléréséhez szükséges cél szoftverrendszer fejlesztése, a szoftverek egymás közötti kommunikációjának megvalósítása.

Az ÁKIR megvalósítása alapvetően a Vízügyi Adattáron (VA) történik. A fejlesztés érdekében ennek a komplexnek tekinthető és SQL alapokon működő adatbázisrendszernek a módosítására, fejlesztésére volt szükség. Mind az alap (leíró) SQL adatbázis, mind a geoadatbázisban az objektumok egységes hierarchikus típusrendbe sorolását meg kellett oldani.

Az adattár továbbfejlesztése az alábbi informatikai fejlesztéseket foglalja magában:

Új adattári objektum típusok, tulajdonságok definiálása és fizikai megvalósítása, az adattári eljárási rend szabályainak megfelelően.

Speciális adattáblák létrehozása az adattárba illeszkedően az ÁKIR feladatainak kiszolgálására, a szakmai igényekből következően. (Ilyenek például a keresztszelvények, hossz-szelvények általános kezelése, vagy a tervnyilvántartás objektumainak általános adattári kezelése).

Külső alkalmazások, modellek részére kimeneti, export adattáblák és adatszerkezet létrehozása.

Bemeneti, import adattáblák és adatszerkezet létrehozása külső rendszerekből, modellekből történő átvételre.

További adatbázis objektumok (felhasználói függvények, nézettáblák, tárolt eljárások) létrehozása az adattárban az ÁKIR folyamatainak támogatására.

Az ÁKIR olyan háttéradatbázist igényel, mely kezeli a térbeliséget és a leíró adatokat is, képes ezekre feltételrendszer alapján legyűjtéseket végezni. Ennek érdekében az adatbázis szerkezetében olyan bővítések, módosítások történtek, hogy a következő szempontok érvényesüljenek:

Kialakítható legyen az objektumok közötti térbeli és tulajdonság alapú kapcsolatrendszer.

Az objektumok között kiépíthető legyen kapcsolat, és egyes objektumcsoportok geometriája más objektumokkal kapcsolatban állhasson, vagyis bizonyos esetekben egy-egy geometriára több objektumféleség épülhessen vagy állhasson vele valamilyen kapcsolatban.

Topológiai szabályok alkalmazhatók legyenek az egyes objektumtípusokon belül az objektumokra és a típusok között is.

Több felhasználó által egyszerre történő adatszerkesztés támogatása.

Egy objektum más-más tulajdonságának több felhasználó általi szerkesztése megvalósítható legyen az adatbázisban.

A háttéradatbázis karbantartásához szükség volt a már meglévő Adattári Karbantartó Modulok fejlesztésére, mely lehetővé teszi a speciális, egyedi objektum típusok kezelését. Másrészt kiemelt cél volt, hogy a grafikus, térképi felületű általános adattári karbantartás is megvalósuljon.

Az ÁKK három problémakörrel foglalkozik:

a fővédvonali árvizek

a kisvízfolyások árvizei

a belvizek

Az Információs Rendszer ezekhez a témakörökhöz kapcsolódó modellező, a kockázati és veszélytérképek létrehozásához szükséges alkalmazásokat tartalmazza. A térképezési feladatokban a rendszer biztosítja az azonos valószínűséggel veszélyeztetett területek térképezését. A térképi megjelenés egységességét segíti elő a kialakított egységes jelkulcsrendszer, a térképi sablonok.

## 4.4. WEB-es tájékoztató keretrendszer az ÁKK projektről

Az elkészült WEB alapú eszközrendszer biztosítja a tájékoztatást az ÁKK projektről különböző célcsoportok részére.

A honlap egy része nyilvános, bárki által megtekinthető információt tartalmaz, másik, nem publikus része jelszóval védett.

A honlap tartalma az alábbi:

Esettanulmányok

A projekt célja

A projekt ütemezése

A projekt megvalósítása

A projekt műszaki tartalma

A honlap megvalósításához a következő fejlesztések voltak szükségesek:

A fejlesztési környezetbe illeszkedő adatbázis szerver konfigurálása, jogosultságok létrehozása, akk_web adatbázis létrehozása

A dinamikus ÁKK adatbázis elemeket tartalmazó adatbázis objektumok létrehozása az akk_web adatbázisban a rendszertervnek megfelelően

A weboldalak működését biztosító adatbázis objektumok létrehozása az akk_web adatbázisban a rendszertervnek megfelelően

A fejlesztési környezetbe illeszkedő web szerver oldali fejlesztés végrehajtása a részletes működési specifikációnak megfelelően

A honlap alkalmas szöveges, táblázatos formátumú dokumentumok megjelenítésére, ill. a folyamatok eredményeit tartalmazó állományok különböző formátumú megjelenítésére és a térképezési feladatok eredményeinek bemutatására.

## 4.5. Oktatás

Az elkészült alkalmazások oktatása megtörtént, melynek célja volt, hogy az ÁKIR célcsoportok elsajátítsák az elkészült alkalmazások megfelelő használatát, ezáltal az Árvízi Kockázatkezelés projekt megvalósítása során az ÁKIR eszközök optimálisan kihasználhatóak legyenek.

# 1. sz. melléklet: ÁKIR térinformatikai munkaállomások

Az alábbi hardver és szoftver licencek kerültek beszerzésre:

|  | Termék | Mennyiség (db) |
| --- | --- | --- |
| OEM alapszoftver | OEM Windows Vista Business 64-bit HU 1pk DVD w/SP1 XP 64 bites visszalépési (downgrade) joggal | 12 |
| Munkaállomás (alapgép) | HPQ Z400 Workstation Intel Xeon W3520 2.66 8MB/1066 QC CPU Standard Heatsink Thermal Kit 2GB (2x1GB) DDR3-1333 ECC RAM NVIDIA Quadro FX580 512MB Graphics HP 500GB SATA 7200 1st HDD 16X DVD+-RW SuperMulti SATA 1st Drive HP standard delivery (Door/Dock) WS | 12 |
| Memória bővítés (Gépenként 2*1 Gb plusz memória, így összesen 4 Gb memória (RAM)) | Plusz memória: Kingston 1Gb 800MHz DDR2 memória ECC | 24 |
| Grafikus vezérlő | NVIDIA Quadro FX580 512MB Graphics az alapgépben | 12 |
| Hard Disk 2 | WESTERN DIGITAL 3.5" HDD 1TB SATA/300, 5400rpm, 16MB | 12 |
| Billentyűzet | LOGITECH Vezetékes Billenty_zet CLASSIC 200 HU USB | 12 |
| Egér | LOGITECH Vezetékes egér LS1 Lézer "JAFFA FLASH" USB, fekete | 12 |
| Monitor | Samsung 2243BW 22" TFT-LCD monitor WSXGA+ 1680 x 1050 Függõleges frissítés 56 ~ 75 Hz Pixel távolság 0.258 x 0.258 Látószög 170 / 160 Kontrasztarány DFC 8000:1 ( Digital Fine Contrast Ratio ) Fényerõ 300 cd 5 ms Megjeleníthetõ színek 16,7 millió Csatlakozók RGB Analog (15 Pin D-sub) Digital (DVI) Falra szerelhetõ VESA szabvány szerint 100 x 100 Méretek 505,5 x 417,2 x 217,5 mm, Súly 4,85 kg, Energiafelhasználás 45W Szín: Fekete. Tanusítványok TCO '03 FCC Class B certified CE UL TUV GS VC | 12 |

# 2. sz. melléklet: ÁKIR Mobil munkaállomások

|  | Termék | Mennyiség (db) |
| --- | --- | --- |
| OEM alapszoftver | Windows Vista Business + Windows XP Recovery DVD | 4 |
| Mobil munkaállomás (alapgép) | Lenovo ThinkPad T400s notebook Intel Core2Duo SP9600 (2.53GHz/1066MHz/6MB L2) processzor; 2x2GB PC3-8500 DDR3 1066MHz (max. 8GB); 14,1" WXGA+ (1440x900) LED kijelz_ + Webkamera; 128GB SSD FDE meghajtó; DVD-RW DL meghajtó; Intel X4500MHD integrált VGA 256MB (megosztott); Gigabit Ethernet, Intel 802.11a/g/n WIFI, Bluetooth, 3G/HSDPA modem; 2xUSB2.0, VGA, DisplayPort, e-SATA, RJ-45 csatlakozó; 4-in-1 kártyaolvasó, fingerprint reader, Multi-Touch UltraNav (TouchPad és TrackPoint); 6 cellás Li-Ion akkumulátor; 1,8Kg; 3 év szerviz garancia + ThinkPad Business Topload Case | 4 |
| Dokkoló | ThinkPad Mini Dock Series 3 | 4 |
| Egér | ThinkPad Bluetooth Laser Mouse | 4 |