Támogató: Nemzeti fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program Irányító Hatósága (KEOP IH)

Vízgazdálkodási tervezés konstrukció B) Komponens

KEOP 2.5.0-B

Árvízi kockázati térképezés és stratégiai kockázati terv készítése

PROJEKT:

ÁRVÍZI VESZÉLY- ÉS KOCKÁZATI TÉRKÉPEZÉS ÉS KOCKÁZATKEZELÉSI TERVEZÉS TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEINEK MEGHATÁROZÁSA, A VÉGREHAJTÁS MEGALAPOZÁSA ÉS ESZKÖZRENDSZERÉNEK KIALAKÍTÁSA

PROJEKTELEM KÓDJA:0632

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉG: A térképezést és tervezést támogató információs rendszer megtervezése és elkészítése

RÉSZFELADAT: Adat előállítás

ÜTEM: Felszín alatti talajfizikai adatok

2010. december

TARTALOM

1. A projektelem célja	3

2. A projektelem helyzete a projektben	3

3. A projektelem készítése	4

4. A  projektelem leírása	5

# 1. A projektelem célja

Külső vállalkozó által elvégzendő a „Veszély- és kockázati térképek, valamint kockázatkezelési tervek tartalmi és formai követelményeinek meghatározása” tevékenység keretében az „Felszín alatti talajfizikai adatok előállítása” tárgyú feladat szakmai specifikálása, adatállomány előállítása.

# 2. A projektelem helyzete a projektben

A projektelem helyzete a projektben

A projektelem készítésekor az alábbi elemek eredményeit használtuk fel:

033 – A modellezéshez szükséges hidrológiai alapadatok ellenőrzése és javítása

0633 – Meglévő digitális domborzatmodell

0634 – Mintaterületi domborzati adatok előállítása

A projektelem eredményeit az alábbi elemek kidolgozásakor használj(t)uk:

03 – Veszély- és kockázati térképek előállítása

0636 – Elöntési adatok

0637 – Területhasználati adatok

# 3. A projektelem készítése

A projektelem kidolgozásában az alábbi munkacsoportok vettek részt:

- Belvíz munkacsoport

- Térképészet, térinformatika munkacsoport

- Általános informatika munkacsoport

- Magyar Tudományos Akadémia, Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet

A készítés koordinációja, az elkészült dokumentáció véglegesítése a Szakmai Koordinációs Szervezet (SZKSZ) feladata volt.

Az egyes munkacsoportok feladatai az alábbiak voltak.

Belvíz munkacsoport

Belvízi elöntési eseményeknél a kidolgozandó metodikai elemek meghatározása és a szakcsoportok által készített specifikációk koordinálása. Az elöntések és a talajtípusok kapcsolatának vizsgálata.

Hidrológia, hidrogeológia munkacsoport

A csapadék-lefolyás modellezés, valamint a belvízi elöntési események modellezési követelmény rendszerének meghatározása. A talaj lefolyáscsökkentő hatásának számítása, az elöntési események és a talaj fizikai tulajdonságának kapcsolatának elemzése.

Térképészet, térinformatika munkacsoport

A kidolgozandó metodikai elemek térinformatikai követelmény rendszerének meghatározása. A feldolgozott és előállított adatok adatbázisba rendezése, azok megjelenítése.

Általános informatika munkacsoport

A kidolgozandó metodika során , a projektet támogató információs rendszerhez (ÁKIR) történő kapcsolódás követelmény rendszerének meghatározása.

# 4. A projektelem leírása

A hidrofizikai adatmodul kialakítása a DKTIR© talajszelvény adatbázisán két lépésben történt:

először a talajszelvény talajrétegeinek talajfizikai osztályba sorolása történt meg a mért hidrofizikai paraméterek tematikus származtatásával, és a talajhidraulikai szempontból fontos paraméterek (Van Genuchten paraméterek, a víztartóképesség-görbe (soil water retention curve) kitüntetett pontjaihoz tartozó talajnedvesség adatok, telítettségi vízvezető-képesség, térfogattömeg) megadásával.

Ezután térbeli adatszármaztatással egyenközű mélységi talajrétegenként megfelelő térbeli

rácselemekre terjesztettük ki a pontokban meghatározott talajhidraulikai szempontból fontos

paramétereket.

Célunk volt egy olyan 3D-s, térinformatikai alapú adatbázis előállítása, amely az adott területre a felszíntől 1,5-2,0 méter mélységig képes leírni a háromfázisú zóna talajhidraulikai szempontból fontos paramétereit. Az ún. talajhidrológiai függvények paraméterei és jellemző pontjai integráltan jellemzik a talaj texturális és strukturális sajátosságait.

1. A talajszelvény rétegeinek talajfizikai osztályba sorolása (1.ábra) mért hidrofizikai paraméterek tematikus származtatásával, a becsült talajhidraulikai paraméterek (Mualem-van

Genuchten paraméterek; 2. ábra), a víztartóképesség-görbe kitüntetett pontjaihoz tartozó talajnedvesség adatok, telítettségi vízvezető-képesség, térfogattömeg) hozzárendelése.

Az adatelőkészítés során a Digitális Kreybig Talajinformációs Rendszer (DKTIR) pontadataihoz, az egyes talajszintekhez hozzárendeltük a FAO öt textúra osztályának egyikét (coarse, medium, medium-fine, fine, very fine). A megfeleltetés alapjául a szelvények leírásánál rendelkezésre álló ún. „légszáraz talajnedvesség” érték szolgált, melynek mérése a térképezéskor gyakorlatilag a Kuron-féle hygroszkópossági értéket (hy) szolgáltatta (Mados, 1938). A kontrollként használt TIM adatok mechanikai mérései, illetve a Kreybig-féle hy adatok alapján az egyes mintákhoz rendelt FAO-féle öt textúra osztályból a „coarse” textúra osztály mutatta a legjobb átfedést (72%). A többi textúra osztályban az egyezés gyengébb („medium”, 57%; „fine” 64%), a köztük lévő átmeneti „medium-fine” osztályban a leggyengébb (46%), a „very fine” textúra osztályban pedig nem volt megfelelő a mintaszám (Bakacsi et al., 2010). A FAO-féle textúra osztályok közelítőleg megfeleltethetők a hazai osztályoknak (de nem azonos szemcsetartományokat fednek): coarse-homok, medium-homokos vályog, mediumfine-vályog, fine-agyagos vályog, very fine-agyag, nehéz agyag.

Az egyes talajfizikai osztályokhoz nemzetközi adatbázisokból (HUNSODA, HYPRES)

származó, mért értékeken alapuló, az egyes textúra osztályokra jellemzőnek tekinthető átlagos

víztartóképesség-görbe Mualem-van Genuchten-féle paramétereit rendeltük.

2. A DKTIR pontadataiból a felső talajrétegekre (1 m-ig, 10 cm-enkénti egyenletes felosztással), a származtatott talajfizikai jellemzők kiterjesztése indikátor-krígeléssel. Az indikátor-krígelés során az ún. indikátor-változó egy adott eseményhez (pl. osztályba tartozáshoz) egy adott valószínűséget rendel. Például a minta egy bizonyos mélységközben (pl. 0-10 cm) a hy értéke, vagy szemcseösszetétele alapján egy adott textúra osztályba esik (pl. „coarse”), abban a pontban a „coarse” textúra osztályra nézve az indikátor-változó értéke 1; míg a többi pontban, ahol más textúra osztályba esik, 0. Minden mélység-intervallumban az öt textúra osztálynak megfelelően ötször végeztünk indikátor-krígelést, majd az egyes rácselemekhez hozzárendeltük az ott legnagyobb valószínűséggel (Pmax) megtalálható textúra osztályt (3. ábra).

Az indikátor krígeléses eljárást már alkalmaztuk korábban is, a Magyarországon természeti

hátránnyal érintett mezőgazdasági területek lehatárolásában (Pásztor et al., 2010).

Az eredmény: 3D-s, térinformatikai alapú adatbázis, amely az adott területre a 0-1 m között mélységközben leírja a háromfázisú zóna talajhidraulikai szempontból fontos paramétereit. Az ún. talajhidrológiai függvények paraméterei és víztartóképesség görbe jellemző pontjaihoz

tartozó nedvességtartalom integráltan jellemzik a talaj öntözés szempontjából fontos texturális és strukturális sajátosságait.